Опросный лист на разработку системы автоматизации паровых и водогрейных котлов (твёрдое топливо)

| № | ВОПРОС | ОТВЕТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тип котла |
| 2 | Режим работы котла | Паровой котел Производительность Температура пара Давление пара Водогрейный котел |
|  |  | Производительность Температура воды Давление воды |
| 3 | Тип топки |  |
| 4 | Вид топлива | 4.1. Основное топливо |
|  |  | Марка топлива Резервное топливо |
| 5 | Т опливоподача | 5.1. Схема, изготовитель |
|  |  | Электродвигатели, мощность, обороты |
|  |  | 5.2. Исполнительные механизмы |
| 6 | Уровень автоматизации котельной | Минимальный, в соответствии с требованиями СНиП Автоматизированная, с обслуживающим персоналом Автоматизированная, без постоянного присутствия персонала, создание АСУ ТП |
| 7 | Микропроцессорный контроллер | 7.1 .Отечественный контроллер: КР-300 КР-500 ОВЕН ПЛК МЗТА Контар МС-8 7.2. Зарубежный контроллер: SMODE SMH2010C Mitsubishi Electric FX3U Allen Bradley Yokogawa Siemens S7-300 OMRON Honeywell Advantech Rockwell Automation Промышленный компьютер IP С-510 Др. типа |
| 8 | Регуляторы и регистрирующие приборы (указать желаемый тип регулирующего и регистрирующего устройств, при выборе уровня автоматизации 1.1) | Отечественные регуляторы: Минитерм-300 Минитеом-400 ТРМ-212 АДН АГАВА Зарубежные регуляторы: Mitsubishi Electric Allen Bradley Yokogawa Siemens OMRON Honeywell Др. типа Регистрирующий прибор: PMT-49D Термодат-19 Yokogawa Др.типа |
| 9 | Тип первичных преобразователей | 9.1 .Отечественные МЕТР АН 150 САПФИР-22МП АИР-22 ЗОНД ддм Др.типа 9.2.3арубежные Yokogawa Siemens Aplisens Honeywell BD SENSORS Др.типа |
| 10 | Исполнительные механизмы | МЭО_____________________ PM_______________________ ST________________________ AUMA____________________ ADL________________________ Др. типа_____________________ |
| 11 | Частотные преобразователи для электродвигателей котла. | 11.1. Необходимость частотных преобразователей для следующих электродвигателей: Дымосос Дымосос рециркуляции Вентилятор Вентилятор вторичного дутья Вентилятор острого дутья Вентилятор возврата уноса Забрасыватель №1 Забрасыватель №2 Питатель №1 Питатель №2 Решетка Шлакозолоудаление Транспортер топливоподачи Дробилка Др.оборудование 11.2. Преобразователи частоты: Веспер DELTA Schneider Electric Mitsubishi Electric Siemens OMRON Toshiba Др. производитель |
| 12 | Узел учета теплоносителя на выходе из котла | Коммерческий учет Технический учет Диаметр трубопровода Ду Тип счетчика-расходомера ДКС ВЗЛЕТ ПРЭМ МЕТРАН ЭМИС Yokogawa Др. типа |
| 13 | Автоматизированное рабочее место технолога- оператора (АРМ ТО) - диспетчерский пульт на базе персонального компьютера. | АРМ не требуется Рабочая станция на базе офисного ПК Рабочая станция на базе промышленного ПК Необходимость в резервировании системы АСУ Необходимость создания резервного сервера архивов, базы данных Необходимость резервирования коммуникационных сетей обмена Программное обеспечение, SCAD А: TRACE MODE 6 Master-SCADA WINCC MELSOFT Wonderware GENESIS |
| 14 | Дополнительные требования к системе автоматизации, не определенные СНиП II- 35-76 “Котельные установки” или обозначение или наименование специального документа, которому должна соответствовать система автоматизации | _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |
| 15 | Объем дополнительных работ 15.1. Рабочий проект_________________________________________________ 15.2. Проект привязки разработанной системы автоматизации к существующей котельной___________________________________________________________ Комплектация монтажными изделиями и материалами_____________________ Монтаж системы автоматизации_________________________________________ 15.5. Пуско-наладочные работы системы автоматизации_____________________ |
| 16 | Информация о заказчике___________________________________________ Наименование организации___________________________________________ Контактная информация: тел./факс:__________________________________ адрес:____________________________________________ контактное лицо___________________________________ |

Примечания:

- Отметьте любым знаком выбранный Вами ответ на вопрос.

- Если затрудняетесь ответить или у Вас появились дополнительные вопросы, позвоните по указанным ниже телефонам:  +7 960 944 11 55;  8(3854)43-72-21.